TATA HEXA TUFF

Spécifications techniques

| Type de carburant | Diesel |
| --- | --- |
| Moteur | 2.2L Varicor 400 |
| Puissance max. du moteur | 115 kW @ 4000 tr/min |
| Couple max. | 400 Nm @ 1700-2700 tr/min |
| Boîte de vitesses | Transmission manuelle 6+1 |
| Empattement (mm) | 2 850 |
| Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4 780 X 1 895 X 1 780 |
| Taille de pneumatiques | 235/55 R19 |

Caractéristiques standard / en option

- Un moteur diesel 2.2L VARICOR 400 avancé et puissant délivrant jusqu’à 115 kW

- Des options multi-conduite avec 4 modes au choix - 'Auto', 'Comfort', 'Dynamic' et 'Rough Road'

- 6 airbags, système de freinage antiblocage ABS avec répartition électronique de la force de freinage (EBD) et Contrôle de la stabilité en virage, Contrôle dynamique du véhicule, Système de contrôle de la traction et Système de contrôle d’inertie moteur

- Système d’info-divertissement de nouvelle génération à écran tactile TFT de 5’’ conçu  en exclusivité par HARMAN™

- Une expérience personnalisée de qualité auditorium accomplie par un système de 10 haut-parleurs JBLTM avec caisson de graves et amplificateur

- Affichage des SMS à l’écran, vocalisation des SMS et affichage pour caméra arrière sur l’écran de l’info-divertissement

- Illumination ambiante multicolore de la voiture en huit couleurs personnalisables qui changent en fonction du mode de conduite sélectionné