TATA TIAGO

Spécifications techniques

| Type de carburant | Essence | Diesel |
| --- | --- | --- |
| Moteur | Revotron 1.2 L 3 cylindres MPFI avec Multi-Drive | Revotorq 1.05 L 3 cylindres CRAIL avec Multi-Drive |
| Puissance max. du moteur | 62 kW @ 5 500 tr/min | 52 kW @ 4 000 tr/min |
| Couple max. | 114 Nm @ 3 500 tr/min | 140 Nm @ 1 750 - 2 750 tr/min |
| Boîte de vitesses | Transmission manuelle 5+1 | Transmission manuelle 5+1 |
| Direction | Direction assistée électroniquement |
| Empattement (mm) | 2 400 |
| Longueur x largeur x hauteur (mm) | 3 746 x 1 647 x 1 537 |
| Taille de pneumatiques | 175 / 65 R14 |
| Capacité du coffre | 242 L |
| Freins | Avant: freins à disques; arrière: freins à tambours |
| Suspension | Avant: indépendante; triangle inférieur, jambes McPherson à ressort hélicoïdal Arrière: semi-indépendante, poutre anti-torsion à jambe dual path |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 35 |
| Poids à vide (kg) | 1 025 |

Caractéristiques standard / en option

- Le moteur à essence Revotron 1.2 L et les débuts du premier moteur diesel Revotorq 1.05 L, développés en interne en Inde, délivreront des performances affinées.

- Les modes multi conduite - ‘City’ et ‘Eco’ - assurent simultanément des économies de carburant et une expérience de conduite énergique.

- La suspension avancée Dual Path et l’ABS de 9e génération avec EBD et Contrôle de stabilité en virage pour un agrément de conduite en douceur et en toute sécurité.

- Le système EPAS avec fonction de retour actif assure 95 % de capacité de retour pour une conduite facilitée	.

- Le système intelligent d’info-divertissemnt Next-Gen Connectnext, développé en exclusivité par HARMAN™, pour une expérience audio stimulante.

- L’appli de navigation virage par virage activée pour les smartphones

- L’appli Juke-Car qui utilise le point d'accès mobile pour créer un réseau virtuel et héberger un service de partage des listes de chansons disponibles sur l’appareil.

- Un usage intelligent de la place fournit 22 espaces de rangement et un coffre polyvalent de 240 litres.

- Une posture assurée et agile, une carrosserie audacieusement sculptée avec des lignes marquées, un nouvel emblème Tata aux facettes multiples et une grille de calandre hexagonale en guise de signature.

- Un design multi couches associé à un jeu de couleurs double ton et à des motifs géométriques sportifs, des orifices de ventilation configurables et des tissus tricotés haut de gamme.