TATA TIAGO

Technische Spezifikationen

| Treibstoffart | Benzin | Diesel |
| --- | --- | --- |
| Motor | Revotron 1,2l 3-Zylinder MPFI mit Multi-Drive | Revotorq 1,05l 3-Zylinder CRAIL mit Multi-Drive |
| Max. Motorleistung | 62 kW @ 5500 rpm | 52 kW @ 4000 rpm |
| Max. Drehzahl | 114 Nm @ 3500 rpm | 140 Nm @1750-2750 rpm |
| Getriebe | 5+1-Gang-Schaltgetriebe | 5+1-Gang-Schaltgetriebe |
| Lenkung | Elektrische Servolenkung |
| Radstand (mm) | 2400 |
| Länge x Breite x Höhe (mm) | 3746 x 1647 x 1537 |
| Reifengrösse | 175/65 R14 |
| Kofferraumvolumen | 242l |
| Bremsen | Vorne : Scheibenbremsen; Hinten : Trommelbremsen |
| Aufhängung | Vorne : Einzelradaufhängung; niedriger Querlenker, McPherson-Federbein mit Schraubenfeder Hinten : Verbundlenkerachse mit Doppelfederbein |
| Fassungsvermögen des Tanks (Liter) | 35 |
| Leergewicht (Kg) | 1025 |

Standardausführung / Optionale Ausstattung

- Der Revotron 1,2l Benzinmotor und die Einführung des ersten Revotorq 1,05l Dieselmotors, im eigenen Land betriebsintern entwickelt, bieten eine präzisierte Leistung

- Verschiedene Fahreinstellungen - City und Eco – für einen sparsamen Verbrauch und ein schwungvolles Fahrerlebnis

- Fortgeschrittene Dual-Path-Aufhängung und Antiblockiersystem der 9. Generation mit elektronischer Bremskraftverteilung und Kurvenstabilitätsprogramm für eine sichere und ruhige Fahrt

- Elektrische Servolenkung mit aktiver Lenkungsrückstellung garantiert 95% Rückstellungsfähigkeit und erleichtert so das Fahren

- Das intelligente Connectnext Infotainment System der neuesten Generation, exklusiv entwickelt von HARMAN™ für ein fesselndes Hörerlebnis

- Eine smartphonefähige Turn-By-Turn-Navigationsapp

- Die Juke-Car App, die einen mobilen Hotspot verwendet, um ein virtuelles Netzwerk zu erstellen und einen Dienst zum Teilen einer Liste verfügbarer Lieder im Gerät anzubieten

- Das intelligente Raumnutzungskonzept bietet 22 Stauräume und einen vielseitig verwendbaren Kofferraum mit einem Fassungsvermögen von 240 Litern

- Eine selbstbewusste und lebendige Haltung, eine auffallend geformte Karosserie mit scharfen Linien, dem neuen facettenreichen Tata-Emblem und einem unverkennbaren sechseckigem Kühlergrill

- Schichtdesign im Zusammenspiel mit einem zweifarbigen Farbschema mit sportlichen geometrischen Mustern, verstellbaren Lüftungsschlitzen und hochwertigen Sitzbezügen