TATA TIAGO

Scheda tecnica

| Tipo di carburante | Benzina | Diesel |
| --- | --- | --- |
| Motore | Revotron 1.2 l, 3 cilindri MPFI con modalità multi-drive | Revotorq 1.05 l, 3 cilindri CRAIL con modalità multi-drive |
| Potenza max. motore | 62 kW a 5500 giri/min. | 52 kW a 4000 giri/min. |
| Coppia max. | 114 Nm @ 3500 giri/min | 140 Nm @ 1750-2750 giri/min. |
| Cambio | 5+1 trasmissione manuale | 5+1 trasmissione manuale |
| Sterzo | Electronic Power Assist Steering |
| Interasse (mm) | 2400 |
| Lungh. x largh. x alt. (mm) | 3746 x 1647 x 1537 |
| Dimensioni pneumatici | 175/65 R14 |
| Dimensioni vano bagagli | 242 l |
| Freni | Anteriori: freni a disco; posteriori: freni a tamburo |
| Sospensioni | Anteriori: indipendenti; braccio trasversale inferiore, sospensione McPherson a molle elicoidali Posteriori: semi-indipendenti, sospensioni a barra di torsione con sospensione a due vie |
| Capacità serbatoio carburante (litri) | 35 |
| Peso a vuoto (kg) | 1025 |

Caratteristiche standard / opzionali

- Motore a benzina Revotron da 1.2 l e lancio del primo motore diesel Revotorq 1.05 l, sviluppato in house in India, per una performance raffinata

- Modalità multi-drive - City ed Eco - per un consumo di carburante ridotto e un'esperienza di guida vivace

- Sospensioni a due vie e ABS di 9a generazione con EBD e controllo della stabilità in curva per una guida sicura e fluida

- EPAS con funzione di ritorno attivo assicura il 95% di capacità di ritorno per una guida comoda

- Sistema di infotainment intelligente di nuova generazione ConnectNext, sviluppato in esclusiva da HARMAN™  per un'esperienza audio affascinante

- App di navigazione turn by turn abilitata per smartphone

- App Juke-Car che utilizza l'hotspot mobile per creare una rete virtuale e ospitare un servizio per condividere la musica presente nel dispositivo

- Grazie a un uso intelligente dello spazio sono disponibili 22 vani e un versatile bagagliaio da 240 litri

- Assetto sicuro e agile, corpo ben scolpito dalle linee chiare, nuovo simbolo Tata poliedrico e caratteristica griglia esagonale

- Design stratificato, interni in due colori con pattern geometrici sportivi, bocchette dell'aria personalizzabili e tessuti di qualità a maglia